АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕВЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2017										№ 51

село Шевченковское

Об утверждении Схемы газоснабжения

муниципального образования Шевченковское сельское поселение Крыловкого района Краснодарского края

на 2017-2032 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Схему газоснабжения муниципального образования Шевченковское сельское поселение Крыловского района Краснодарского края на 2017-2032 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Шевченковского сельского поселения

Крыловского района 								С.А. Василяка

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шевченковского сельского поселения Крыловского района

от 20.12.2017 № 51

Схема газоснабжения

муниципального образования Шевченковское сельское поселение Крыловкого района Краснодарского края

на 2017-2032 год.

разработчик

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕВЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

с. Шевченковское2017 г.

Содержание

Введение	1

Паспорт схемы	3

Общие сведения	5

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления газа	11

1.1 Общая характеристика системы газоснабжения	12

1.2 Описание системы газоснабжения потребителей	15

1.3 Техническое состояние и технологические потери в газовых сетях	16

1.4 Сведения о наличии приборного учета газа, отпущенного потребителям, и анализ планов по установке приборов учета газа	18

Глава 2 Описание существующих технических и технологических проблем в системах газоснабжения	19

Глава 3 Перспективное потребление газа на цели газоснабжения	20

Глава 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов и объектов централизованных систем газоснабжения	21

Глава 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов газоснабжения	23

# Введение

Схема газоснабжения муниципального образования Шевченковского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края на период с 2017 до 2032 года (далее Схема) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 31марта 1999 г. N69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». Схема газоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем газоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема газоснабжения Шевченковского сельского поселения разработана администрацией поселения с расчетным сроком 2032 год.

Цель разработки схемы газоснабжения - развитие систем централизованного газоснабжения для существующего и нового строительства жилищного, производственного и социального фонда в период до 2032 г, увеличение объёмов оказания услуг по газоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики Шевченковского сельского поселения, улучшение надежности работы систем газоснабжения, соблюдение норм экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Результаты разработанной схемы должны учитываться при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий в части, касающейся развития и размещения объектов газоснабжения на территории Шевченковского сельского поселения.

Основные направления развития системы газоснабжения, позволят обеспечить нормативный уровень надежности поставок природного газа существующим потребителям и возможность подключения к системе газоснабжения новых потребителей. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы газоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

Основными направлениями развития системы газоснабжения Шевченковского сельского поселения являются:

- Расширение зоны охвата территории Шевченковского сельского поселения газораспределительными сетями для подачи газа в перспективные районы застройки и для перевода на газовое топливо всех существующих негазифицированных потребителей.

- Повышение надежности и стабильности работы системы газоснабжения Шевченковского сельского поселения за счет дополнительного кольцевания газораспределительных сетей, строительства на территории сельского поселения новых источников системы газоснабжения - ГРП высокого давления.

- Постепенная реконструкция газораспределительных сетей и оборудования.

Правовыми основаниями для разработки Схемы являются следующие федеральные нормативно-правовые акты:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 31.03.1999 N 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской федерации»;

- Федерального закона РФ от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление Правительства от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования».

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Устав Муниципального образования;

- Генеральный план муниципального образования;

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем газоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в муниципальном образовании Шевченковского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края.

Схема подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к схемам газоснабжения, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

# Паспорт схемы

| Наименование | Схема газоснабжения муниципального образования Шевченковского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края на 2017-2032 год. |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются: Градостроительный кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федерального закона от 31.03.1999 N 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской федерации»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик проекта | Администрация муниципального образования Шевченковское сельское поселение |
| Разработчик проекта | Администрация муниципального образования Шевченковское сельское поселение |
| Цели схемы | -обеспечение развития систем централизованного газоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2032года; -увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по газоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; -улучшение работы систем газоснабжения; -снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Задачи схемы | Основными задачами Схемы являются: Инженерно-техническая оптимизация системы газоснабжения; Перспективное планирование развития систем газоснабжения; Повышение инвестиционной привлекательности систем газоснабжения; |
|  | Повышение надежности систем газоснабжения; Обеспечение более комфортных условий проживания населения муниципального образования; Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности системы газоснабжения муниципального образования; Снижение потерь при поставке газа потребителям; Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Мероприятия Схемы охватывают период с 2017 по 2032 год |
| Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы | Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли ресурсоснабжающей организации, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам газоснабжения. Объем финансирования предусмотренный за счет бюджетных средств будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с ресурсоснабжающими организациями. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание современной коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Снижение уровня износа объектов. Улучшение экологической ситуации. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов газоснабжения. Обеспечение сетями газоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. |

# Общие сведения

На основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Крыловский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года, были установлены границы муниципального образования Крыловский район.

В составе муниципального образования Крыловский район были образованы муниципальные образования – сельские поселения и установлены их границы. С административным центром в станице Крыловской.

Шевченковское сельское поселение расположено в юго-восточной части Крыловского района, на расстоянии 25 км от районного центра ст. Крыловской и в 183 км от города Краснодара.

Шевченковское сельское поселение граничит: на севере – с Новопашковским сельским поселением, на юге с – Павловским районом, на западе – с Крыловским сельским поселением, на востоке с – Ростовской областью.

Площадь территории поселения составляет 8345,39 га, из которых:

- 406,5 га – земли населенных пунктов;

- 7245,02 га – сельскохозяйственного назначения;

- 371,66 га – земли водного фонда

- 318,03 га 	– земли запаса.

В состав муниципального образования Шевченковского сельское поселение входит один населенный пункт село Шевченковское, где по состоянию на 01.01.2007 года проживает 1242 человека.

Территория планирования имеет ярко-выраженный сельский профиль специализации экономики, что является типичным для окраин северной и северо-восточной части Краснодарского края. И именно в сельском хозяйстве формируется значительная часть экономического продукта поселения.

Общий фонд сельскохозяйственных угодий, используемых предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися сельскохозяйственным производством, на начало 2008 года составлял порядка 6 тыс. га - более 3/4 площади всех территориальных ресурсов поселения.

Внутриотраслевая специализация сельского хозяйства складывается в условиях приоритетного развития производства зерна. Зерновые занимают до половины и более всего пахотного фонда. В структуре зернового клина преобладает озимая пшеница и кукуруза на зерно. Ежегодно на территории поселения производится около 14 тыс. тонн зерна – 6 % общерайонного производства.

Широкое применение в полеводстве Шевченковского поселения получили технические культуры, главным образом представленные сахарной свеклой и подсолнечником. В поселении производится 2-2,5 тыс. тонн сахарной свеклы и 4,5-5 тыс. тонн семян подсолнечника.

В животноводческом комплексе поселения преобладает молочно-мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство. Здесь большое значение на его развитие оказывает деятельность личных подсобных хозяйств населения, которые обеспечивают более половины объемов реализации скота и птицы на убой, до 100 % надоев молока и производства яиц.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

Таблица 1

| наименование показателей | ед.изм. | 2015 год отчет | 2016 год отчет | 2017 год оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т. ч. по крупн. и средн. предпр. | всего | в т. ч. по крупн. и средн. предпр. | всего | в т. ч. по крупн. и средн. предпр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Зерно (в весе после доработки) | тыс.тн. | 14,2 | 8,6 | 14,2 | 8,7 | 14,5 | 9 |
| сахарная свекла | тыс. тн. | 2 | 1,5 | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 1,9 |
| подсолнечник | тыс. тн. | 5 | 3,2 | 4,4 | 2,7 | 3,2 | 2,1 |
| скот и птица в живом весе | тыс. тн. | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| молоко | тыс. тн. | 0,5 | - | 0,4 | - | 0,4 | - |

В состав муниципального образования Шевченковского сельское поселение входит один населенный пункт село Шевченковское.

Территориально-планировочная организация населенного пункта историческискладывалась на основе развития удобных транспортных связей и с учетом природных факторов - реки Плоская.

В селе прослеживается четкое функциональное зонирование территории, но санитарно-защитные зоны не выдержаны, нормативные санитарные разрывы между объектами различных зон не соблюдены.

В границах села расположены:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

В планировочном отношении село представляет собой линейное жилое образование, основанное на двух улицах: ул. Северной и ул. Свердликова, образующих большемерные кварталы различной площади, расположенные по обоим берегам реки Плоской.

Общественный многофункциональный центр исторически сложился в геометрическом центре населенного пункта на основе пересечения улиц Степной и Свердликова, он хорошо развит, но недостаточно благоустроен.

Производственные предприятия размещается фрагментарно по периметру населенного пункта.

Население

На 01.04.2017 года в Шевченковском сельском поселении проживало 1,2 тыс. человек постоянного населения.

Удельный вес поселения в общей численности населения Крыловского муниципального района составляет 3,3 %.

Территория планирования является самой малочисленной среди муниципалитетов в составе Крыловского района.

Демографические тенденции

Динамика народонаселения в естественном движении идентична в большинстве муниципальных образований Краснодарского края: имеет признаки депопуляции. Хотя по нескольким годам последнего десятилетия имел место положительный баланс естественного движения населения, а по некоторым годам его значение было нулевым, все же средний коэффициент естественного воспроизводства (отношение числа рождений к количеству случаев смертей) остается меньшим единицы – около 0,75 или 75 %.

Показатели рождаемости и смертности

Таблица 2

| Годы | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Естественный прирост(убыль), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2007 | 14 | 14 | 0 |
| 2008 | 13 | 11 | 2 |
| 2009 | 11 | 15 | -4 |
| 2010 | 13 | 14 | -1 |
| 2011 | 17 | 21 | -4 |
| 2012 | 13 | 11 | 2 |
| 2013 | 17 | 22 | -5 |
| 2014 | 9 | 14 | -5 |
| 2015 | 9 | 14 | -5 |
| 2016 | 13 | 14 | -1 |
| Итого |  |  | -21 |

Неустойчивую динамику имеют миграционные процессы – оно принимает как положительные, так и отрицательные значения.

Показатели миграции населения

Таблица 3

| Годы | Прибыло, чел. | Убыло, чел. | Миграционный прирост (убыль), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2007 | 34 | 30 | 4 |
| 2008 | 49 | 23 | 26 |
| 2009 | 25 | 20 | 5 |
| 2010 | 49 | 9 | 40 |
| 2011 | 23 | 30 | -7 |
| 2012 | 26 | 14 | 12 |
| 2013 | 10 | 15 | -5 |
| 2014 | 8 | 14 | -6 |
| 2015 | 11 | 13 | -2 |
| 2016 | 19 | 14 | 5 |
| Итого |  |  | 72 |

В таблице 4 представлены данные о возрастном составе населения по состоянию на 01.01.2008 года.

Возрастной состав населения села Шевченковского

Таблица 4

| Численность населения (чел.) | до 6 лет | от 6 до 7 лет | от 7 до 15 лет | свыше 55 лет, жен. | свыше 60 лет, муж. | Итого несамодеятельного населения | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1182 | 70 | 18 | 119 | 152 | 94 | 513 | 336 | 393 | 729 |
| % к общей численности | 5,64 | 1,45 | 14,41 | 12,24 | 7,57 | 41,30 | 27,05 | 31,64 | 58,70 |

Оценка существующего жилого фонда

Жилищный фонд Шевченковского поселения составляет 25,9 тыс. м2 общей площади жилых помещений.

На основании адресного плана села, выпоенного к Всероссийской переписи 2010 года, и визуальному обследованию на территории поселения насчитывается 394 дома, в том числе:

усадебные одноквартирные - 336 домов, в которых проживает 946 человек;

многоквартирные - 58 домов (118 квартир), в которых проживает 296 человек.

Жилищный фонд села Шевченковское

Таблица 5

| Наименование | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 25850,20 |
| Количество домов | шт. | 394 |
| Количество квартир | шт. | 454 |
| Количество м2 общей площади жилого фонда на 1 человека | м.кв. | 20,81 |
| По проценту износа: |  |  |
| от 0 до 30 % | кол-во / % | 122 / 26,52 |
| от 31 до 65% | кол-во / % | 244 / 53,04 |
| Свыше 65 % | кол-во / % | 94 / 20,44 |

Культурно-бытовое обслуживание населения

Существующая в селе Шевченковское сеть учреждений культурно-бытового и коммунального обслуживания не полностью обеспечивает потребности населения.

Село Шевченковское является административным центром Шевченковского сельского поселения, где сосредоточены учреждения культурно-бытового обслуживания, поэтому в состав учреждений обслуживания входят объекты первичного, повседневного пользования, объекты периодического и эпизодического пользования, т.е. первичного поселкового и межселенного значения.

Административные учреждения Шевченковское представлены: зданием администрации Шевченковского сельского поселения, участковым пунктом милиции, филиалом «Кубаньэлектросвязь».

Кредитно-финансовые учреждения представлены филиалом «Сбербанка России» и ФГУП «Почта России».

В настоящее время на территории Шевченковское функционирует одна средне образовательная школа, которая запроектирована на 490 человек, в ней обучается 112 человека.

Детские дошкольные учреждения представлены детским садом «Теремок», рассчитанным на 40 мест.

Учреждения культуры представлены Домом культуры со зрительным залом на 400 мест и библиотекой на 16529 томов находящимися в одном здании. Зданию требуется капитальный ремонт.

В селе Шевченковское функционирует амбулатория на 30 посещений в смену.

Предприятия торговли насчитывают всего около 420 м2 торговой площади. Предприятия общественного питания и банно-прачечный комбинат в селе отсутствуют.

В таблице 8 представлен перечень предприятий обслуживания, расположенных селе Шевченковское.

Перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Административные здания |
| 1 | Администрация Шевченковского СП, ФГУП «Почта России», филиал «Кубаньэлектросвязь», филиал «Сбербанк России», филиал МУП «Водоканал» магазин «Селянка», магазин от СЗН № 1, магазин «Надежда», участковый пункт милиции | 1 | 2 | сущ. |
| 2 | Ветуправление (вет. врач, контора) | 1 | 1 | сущ. |
| Учреждения культуры |
| 3 | МУ СДК «Шевченковский» со зрительным залом на 400 мест, внешкольные учреждения на 20 мест; МУ «Шевченковская ПБ» на 31 место, спортзал МУ СДК «Шевченковский» на 60 мест, котельная | 1 | 2 | сущ. |
| 4 | Парк Шевченковского «Центральный» | 1 | - | сущ. |
| Учреждения образования |
| 5 | МОУ СОШ № 4 на 490 мест, спортзал МОУ СОШ№4 на 65 учащихся, спортплощадка МОУ СОШ№4 на 200 учащихся, столовая МОУ СОШ№4 на 80 мест | 1 | 2 | сущ. |
| Детские дошкольные учреждения |
| 6 | Детский сад «Теремок» на 40 мест; | 1 | 1 | сущ. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 7 | Стадион | 1 | - | сущ. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 8 | Амбулатория | 1 | 1 | сущ. |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |
| 9 | Магазин РАЙПО № 31 | 1 | 1 | реконстр. |
| 10 | Магазин РАЙПО № 30 | 1 | 1 | сущ. |
| 11 | Ларь «Валентина» | 1 | 1 | сущ. |
| 12 | Ларь «Надежда» | 1 | 1 | сущ. |
| 13 | Магазин ИП «Мирошник Л.Н.» | 1 | 1 | сущ. |

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Природные ресурсы – значимый фактор для привлечения инвесторов в пищевую промышленность, сельское хозяйство, добывающие производства.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Крыловского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Шевченковского сельского поселения.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Шевченковском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план Шевченковского сельского поселения Крыловского района утвержден решением Совета муниципального образования Крыловский район от 29 сентября 2011 года № 174.

# Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления газа

# 1.1	Общая характеристика системы газоснабжения

Основные показатели системы газоснабжения.

В состав Шевченковского сельского поселения в настоящее время входит с. Шевченковское с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой.

Согласно выданным техническим соображениям источником газоснабжения объектов с.Шевченковского является существующая ГРС ст.Незамаевской (Новопокровского района).

Давление газа на выходе из ГРС ст.Незамаевской – 0,6МПа (6,0кгс/см²).

Подача природного газа потребителям с. Шевченковского осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения .

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Газпром Трансгаз Кубань».

Населенный пункт Шевченковского сельского поселения Крыловского района газифицирован природным газом. Процент газификации составляет 80%.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

-ГРС Незамаевская (Новопокровского района).

Подача природного газа потребителям с.Шевченковское производится по сетям газопроводов общей протяженностью – 38,4 км, в том числе высокого давления – 9,56км; низкого давления – 8,35 км.

На территории сельского поселения ШРП - 7 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Крыловскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

Сводная таблица газорегуляторных пунктов

| наименование | Расчетная нагрузка на ГРП,м3/ч | Максимальная пропускная способность ГРП,м3/ч | Тип ГРП | Диаметр газопровода,мм | Регулятор давления | Пропускная способность регулятора по паспорту м3/ч не менее | Завод изготовитель | Потребители газа | Год ввода в эксплуа тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На входе | На выходе |  |  |  |  |  |
| ШГРП№1 ул.Степная | 273 | 425 | ГРПШ- 05-2У1 | 100 | 150 | РДНК400М | 510 | ООО ПТО «Волга-Газ» г.Саратов | С.Шевчен ковское | 2009г. |
| ШГРП№2 ул.Свердликова | 281 | 416 | ГРПШ- 400 | 100 | 150 | РДНК- 400 | 255 | ООО ПТО «Волга-Газ» г.Саратов | С.Шевчен ковское | 2009г. |
| ШГРП№3 ул.Свердликова | 148 | 249 | ГРПШ- 07-У1 | 100 | 150 | РДНК- 1000 | 765 | ООО ПТО «Волга-Газ» г.Саратов | С.Шевчен ковское | 2009г. |
| ШГРП№4 ул.Свердликова | 363 | 668 | ГРПШ- 400 | 100 | 150 | РДНК- 400 | 255 | ООО ПТО «Волга-Газ» г.Саратов | С.Шевчен ковское | 2009г. |
| ШГРП№5 ул.Свердликова | 220 | 415 | ГРПШ- 400 | 100 | 150 | РДНК- 400 | 255 | ООО ПТО «Волга-Газ» г.Саратов | С.Шевчен ковское | 2009г. |
| ШГРП№6 ул.Северная | 98 | 249 | ГРПШ- 400-01 | 80 | 100 | РДНК- 400М | 510 | ООО ПТО «Волга-Газ» г.Саратов | С.Шевчен ковское | 2009г. |
| ШГРП№7 ул.Северная | 128 | 248 | ГРПШ- 400-01 | 80 | 100 | РДНК400М | 510 | ООО ПТО «Волга-Газ» г.Саратов | С.Шевчен ковское | 2009г. |
| ГРУ СШ№4 |  |  |  |  |  | РДНК- 400 |  |  | С.Шевчен ковское, СШ№4 | 2010г. |

Характеристика сетей

| Наименование | Рабочее давление | Протяженность, км | Диаметр,мм | собственник | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Межпоселковый газопровод | Высокое 2 категории | 14,3км | 325мм,225мм,219мм | Администрация Крыловско го района | Сушествующие сети |
| Внутрипоселковый распределительный газопровод | Высокое 2 категории | 9,59км | 110мм;160мм;90мм;114мм;159мм;57мм | Шевченковское сельское поселение | Сушествующие сети |
| Внутрипоселковй распределительный газопровод | Низкое давление | 12,81км | 160мм;110мм;90мм;114мм;159мм;57мм | Шевченковское сельское поселение | Сушествующие сети |
| Подводящий газопровод к котельной СШ№4 | Высокое давление 2 категории | 0,14 | 63мм | Администрация Крыловско го района | Сушествующие сети |
| Газопроводы-вводы | Низкое давление | 1,5км | 32мм | абоненты | Сушествующие сети |

Балансы мощности и ресурса

Баланс системы газоснабжения Шевченковского СП

| Показатели | Ед. изм. | 2017 г. | 2020 г. | 2015 г. | 2032 г. план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | Тыс. т.у.т | 2,594 | 2,369 | 2,137 | 2,934 |
| Промышленность | Т.у.т | 2,644 | 2,41 | 2,512 | 2,0373 |
| Коммунально-бытовые цели | Т.у.т | 0,847 | 0,774 | 0,760 | 0,687 |

Надежность работы системы

К природному газу относятся углеводороды, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения температуры) переходят в жидкое состояние. При снижении давления эти углеводородные жидкости испаряются и переходят в паровую фазу. Это позволяет хранить и перевозить сжиженные углеводороды как жидкости, а контролировать, регулировать и сжигать газообразные углероды, как газы.

В настоящее время главным образом в качестве топлива используются бутан, пропан и их смеси. Технический пропан является универсальным сжиженным газом, так как он может применяться при естественном и искусственном испарении жидкости в пределах изменения температур от плюс 45 градусов Цельсия до минус 35 градусов Цельсия. Для локальных потребителей это позволяет в любое время года устанавливать баллоны и резервуары с жидким пропаном в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, снаружи здания и в грунте. Достоинством пропана является то, что образующиеся в начале и в конце опорожнения емкостей пары при любом методе испарения почти однородны по своему составу.

Качество поставляемого ресурса

Самые главные свойства сжиженного газа – высокий коэффициент полезного действия в отоплении и простой переход к жидкости при относительно низком давлении и нормальной температуре. Из-за этих свойств можно сохранить достаточно большой объём энергии в маленькой емкости для СУГ. Другие важные свойства сжиженного газа – хорошая способность к испарению и сжиганию при температуре окрестности.

Отапливаемая эффективность сжиженного газа почти в три раза выше, чем у природного газа. Поэтому при наших условиях температуры существует оптимальная возможность эксплуатации сжиженного газа для всех потребителей. По сравнению с пропаном у бутана хуже способность испарения при приблизительно -43 градуса Цельсия, и поэтому его смешивают с пропаном.

Воздействие на окружающую среду

Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии. Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива

# 1.2	Описание системы газоснабжения потребителей

В систему газоснабжения здания входят следующие элементы: ввод, распределительный газопровод, стояки, поэтажные подводки, запорная арматура, газовые приборы, в отдельных случаях - контрольно-измерительные устройства. Внутри здания газопроводы проложены открыто и смонтированы из стальных труб на сварке с разъемными резьбовыми или фланцевыми соединениями в местах установки запорной арматуры и газовых приборов, регуляторов давления.

Запорная арматура внутри зданий установлена на вводе, на ответвлениях к каждому газовому прибору или агрегату, перед газовыми горелками и запальниками, на продувочных трубопроводах, внизу каждого стояка, обслуживающего пять и более этажей.

Газопроводы прикреплены к стенам зданий с помощью хомутов, крючьев, подвесок, кронштейнов на расстоянии, обеспечивающем монтаж, ремонт и осмотр трубопроводов.

При подаче газа ввод и распределительный трубопровод располагается с внешней стороны здания.

В местах пересечения фундаментов, перекрытий, стен, перегородок, лестничных площадок газопроводы заключены в футляры из стальных труб с кольцевым зазором не менее 5 - 10 мм и с возвышением над уровнем пола не менее чем на 30 мм. Зазор между трубой и футляром заделывают просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. На этих участках не должно быть стыковых соединений. Длина футляра должна соответствовать полной толщине пересекаемой конструкции. Все газопроводы окрашены масляной водостойкой краской.

Все горизонтальные прокладки газопроводов выполнены на высоте не менее 2,2 м с креплением труб с помощью скоб, крючьев, хомутов, кронштейнов.

На промышленных предприятиях, где предусматривается оборудование, потребляющее газ высокого давления, прокладка ввода осуществляется непосредственно в помещение, где будет использован газ.

Если требуется редуцирование газа, то газорегуляторные установки размещаются непосредственно на вводе снаружи здания или в помещении предприятия с устройством огнезащитного (металлического) шкафа или изолированного специального помещения.

Для прокладки вводов и газовой сети в зданиях применяют стальные бесшовные трубы по ГОСТ 8731-87 и ГОСТ 11017-80. Трубы соединяют сваркой при тщательном контроле ее качества. Резьбовые и фланцевые соединения применяют только при монтаже газовых и измерительных приборов.

# 1.3	 Техническое состояние и технологические потери в газовых сетях

В последние годы актуальным (и с экономической, и с политической точки зрения) является вопрос стоимости природного газа. Среди факторов, от которых зависит эта стоимость, особое место занимает фактор потерь. Такие потери называют коммерческими, а обусловлены они, в частности, разбалансировкой природного газа при его транспортировке по газораспределительным сетям, а также отклонениями объемов природного газа, которые поступили в газораспределительную сеть, от объемов газа, реализованного потребителям.

Kоммерческие потери - объективное, естественное явление и одна из основных особенностей хозяйственной деятельности государственных, областных, городских и районных предприятий по газоснабжению и газификации, газотранспортных и других газоснабженческих предприятий независимо от форм собственности, которые транспортируют природный газ по газораспределительным сетям и реализуют его потребителям на основании договоров.

Причин коммерческих потерь (расходов) несколько:

- Отклонение температуры окружающей природной среды от стандартной. При снижении температуры окружающей природной среды на каждые 10 °С (от 20°С) дополнительная погрешность измерения бытовыми счетчиками составляет 0,5%. За счет дополнительной погрешности, которая определена стандартами и составляет 0,014 % возникает недоучет газа.

- Погрешность измерения на газораспределительных станциях (ГРС) Существенное значение имеет правильность определения количества газа, подаваемого в сети газовых предприятий через ГРС. Значение относительной погрешности для измерительных комплексов, в которых используются расходомеры переменного перепада давления, должно быть не более 3%.

- Отклонение в приборах учета газа у потребителей В течение срока эксплуатации газовых счетчиков в результате наличия в газе механических примесей, точность измерения ими уменьшается. Kак свидетельствует практика, через год после ввода в эксплуатацию кривая погрешности счетчиков смещается в сторону минусовых значений на 2 и более процента.

-Использование для учета газа так называемых роторных счетчиков (тип РЛ). Существенным недостатком всех счетчиков роторного типа является возможность остановки вращения роторов действием магнита и постепенное уменьшение чувствительности в процессе их эксплуатации. При низком потреблении газа и отсутствии пульсирующих нагрузок это приводит к полному отсутствию учета.

- Погрешность мембранных счетчиков (МЛ). При проведении проверок бытовых мембранных счетчиков газа обнаруживается, что из общего количества счетчиков 25% не проходят контрольную пригодность ввиду превышения допустимой погрешности. По отдельным счетчикам погрешность составляет 5–10%. В отдельных случаях погрешность может достигать 30%.

- Техническое состояние газовых сетей. На наличие и размер коммерческих потерь влияет и техническое состояние газовых сетей и газового оборудования. Как показывает статистика из общего количества газовых сетей, 20 % эксплуатируется с исчерпанным амортизационным сроком. Из общего количества газовых приборов, которые находятся в эксплуатации,

- 28% с исчерпанным сроком амортизации. Ввиду такого состояния газового хозяйства потери природного газа по причине негерметичности газовых сетей, отключающих устройств, газового оборудования не компенсируются в полной мере установленным государством размером начисленных производственно- технологических потерь, что приводит к увеличению дополнительных потерь газа.

- Имеют место потери и за счет некачественных домовых регуляторов давления газа.

- Сверхнормативное потребление.

Следовательно, коммерческие потери, как по экономической сути, так и по изложенным объективным причинам, являются неминуемыми, и без них невозможно осуществление транспортировки природного газа.

Мероприятия по снижению потерь.

- Организационные мероприятия:

  - Оптимизация режимов работы газовых сетей;

  - Документирование всех потерь природного газа, их анализ, принятие решений об оптимизации потерь, мониторинг этого процесса

  - Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования газовых сетей;

  - Снижение расхода газа на собственные нужды ГРС.

- Технические мероприятия:

  - Обязательное оснащение измерительным оборудованием всех мест потребления, использования природного газа для технологических нужд, его учет и анализ;

  - Использование современного оборудования для обнаружения утечек природного газа, применение современных материалов и повышение качества обслуживания системы природного газа;

  - Повышение уровня герметичности системы природного газа использованием новых моделей оборудования и арматуры, уплотнительных материалов для соединений, усовершенствование организации и профилактического обслуживания системы природного газа эксплуатационными службами;

  - Совершенствование оборудования и материалов, используемых для пассивной и активной защиты сетей природного газа от коррозии, своевременного обнаружения мест повреждений изоляции, использование новых видов изоляционных материалов и катодных станций на базе микропроцессоров;

  - Оснащение газовых объектов системами телеметрии, которые обеспечивают оперативную информацию газовых предприятий об утечках газа в сетях природного газа и оборудовании.

- Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета газа:

  - Съем показаний и проведение инструментальной проверки приборов учета потребления газа;

  - Использование современного измерительного оборудования с высоким классом точности;

  - Модернизация/создание комплексов и автоматизированных систем учета газа;

  - Проведение поверки и калибровки средств учета газа;

  - Анализ небалансов потребления газа по отдельным объектам.

# 1.4	. Сведения о наличии приборного учета газа, отпущенного потребителям, и анализ планов по установке приборов учета газа

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Тотальная установка приборов учета повышает прозрачность расчетов за потребленные энергоресурсы и обеспечивает возможности для их реальной экономии, прежде всего - за счет количественной оценки эффекта от проводимых мероприятий по энергосбережению, позволяет определить потери энергоресурсов на пути от источника до потребителя.

Основными целями учета расхода газа являются:

- получение оснований для расчетов между поставщиком, газотранспортной организацией (ГТО), газораспределительной организацией (ГРО) и покупателем (потребителем) газа, в соответствии с договорами поставки и оказания услуг по транспортировке газа;

-контроль за расходными и гидравлическими режимами систем газоснабжения;

-анализ и оптимальное управление режимами поставки и транспортировки газа;

-составление 	баланса 	газа 	в 	газотранспортной 	и 	газораспределительной системах; -контроль за рациональным и эффективным использованием газа.

В настоящее время, приборами учета газа оборудованы 96% потребителей.

Стоит также отметить, что установленные у большинства потребителей приборы учета, не соответствуют современным требованиям, прежде всего, по классу точности. Большинство старых счётчиков не обеспечивают необходимую точность учёта и не рассчитано на современный уровень газопотребления.

# Глава 2 Описание существующих технических и технологических проблем в системах газоснабжения

1.Высокий уровень морального и физического износа основного оборудования источников и газовых сетей, в том числе наличие значительной доли оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса. Здесь важными вопросами для решения являются:

- приведение показателей износа оборудования и сетей в процессе реконструкции систем газоснабжения до нормативных значений;

- формирование инвестиционной программы модернизации системы газоснабжения с учетом индикативных показателей энергетической безопасности.

- Для обеспечения надежного газоснабжения необходимо провести работы по диспетчеризации и телемеханизации системы газоснабжения, с целью управления работой ГРС, ГРП и распределительных сетей, своевременного реагирования при аварийных ситуациях, переключения потребителей с единого диспетчерского пункта в автоматическом режиме.

- Недостаточная обеспеченность потребителей приборами учета.

- Из-за недостатка финансирования в городском поселении проводится недостаточное количество мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, которые позволили бы при тех же технологических режимах значительно сократить потребление газа.

- Недостаточные темпы модернизации и создания комплексов и автоматизированных систем учета газа.

Решение указанных проблем возможно за счет комплекса различных мероприятий, обоснование которых предусмотрено на последующем этапе работы.

Основной проблемой газоснабжения в муниципальном образовании является недостаточная обеспеченность населения системой централизованного газоснабжения. В настоящее время территория Шевченковского сельского поселения газифицирована на 80%. Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде, на данный момент приборами учета обеспечено 80% потребителей.

# Глава 3 Перспективное потребление газа на цели газоснабжения

Исходя из приоритетов развития муниципального образования и с учетом анализа современного использования территории муниципального образования Шевченковское сельское поселение и предпосылок ее развития, можно обозначить приоритетные направления социально-экономического развития:

- рост численности постоянного населения;

–создание условий для размещения новых предприятий и развития предпринимательства; –развитие сельского хозяйства;

- развитие индивидуального жилищного строительства за счет комплексного освоения неиспользуемых территорий в границах поселений;

- развитие объектов улично-дорожной сети, системы санитарной очистки территории; –развитие инфраструктуры объектов розничной торговли, придорожного сервиса.

В связи с развитием жилищного строительства и роста численности населения возникает потребность в строительстве новых учреждений сферы образования (строительство детских садов, школ).

Для повышения устойчивости и совершенствования социально-экономического потенциала Шевченковского сельского поселения предлагается также развитие сферы обслуживания со строительством учреждений досуговой деятельности, физической культуры и спорта.

# Глава 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов и объектов централизованных систем газоснабжения

Генеральным планом развития Шевченковского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края на территории поселения запланировано:

- строительство новых распределительных сетей низкого давления в районах существующей и новой застройки для подключения новых потребителей;

- строительство новых распределительных сетей среднего давления в районах существующей и новой застройки.

Необходимость реконструкции и строительства указанных газопроводов обусловлена потребностью улучшения надежности газооснабжения и совершенствования схемы снабжения газом потребителей Шевченковского сельского поселения.

При строительстве новых распределительных газопроводов предлагается использовать полиэтиленовые трубы.

Современный уровень развития химической промышленности и технологий производства изделий из полимерных материалов позволяет применять пластиковые трубы практически во всех отраслях. Там, где раньше, казалось, возможет только металл, сегодня с успехом себя зарекомендовали трубопроводы из полиэтилена и других пластмасс.

Напорные полиэтиленовые трубы для газопроводов вытесняют своих металлических конкурентов благодаря легкости, антикоррозийным и диэлектрическим свойствам, представляющим основную угрозу при транспортировке газа к потребителю. Газопроводы из полиэтилена соответствует стандарту ГОСТ Р 50868-95. Наружный диаметр труб составляет от 32 до 315 мм, что соответствует нуждам потребителей магистральных трубопроводов.

Газопроводы выпускаются в бухтах (диаметром 63 мм - до 250 метров в бухте, диаметром 90 - 110 - от 130 до 380 метров в бухте). Это обеспечивает удобство прокладки газопроводов и уменьшает количество стыков, т.е. «слабых звеньев» в цепи газотранспортной системы.

Полиэтиленовые магистральные трубы высокого давления (при давлении выше 0,3 Мпа) согласно СНиП 42-01-2002 запрещено прокладывать по территории поселений, поэтому новые распределительные сети высокого давления II категории, проходящие по территории жилой многоэтажной застройки будут выполнены из стали.

Полиэтиленовые трубы легко соединяются с металлическими. Трубы стыкуются с помощью седловых отводов и муфт с закладными нагревателями, при этом получаются прочные и герметичные соединения.

Заглубление газопроводов до верха трубы при прокладке в грунтах любого типа, кроме сильнопучинистых, должно приниматься не менее 1 м.

Переходы газопроводов через железные дороги общей сети и автомобильные дороги I-II категорий, под скоростными дорогами, магистральными улицами и дорогами общегородского значения, а также через водные преграды шириной более 25 м при меженном горизонте и болота III типа должны выполняться из стальных труб.

Ширина траншеи должна быть не менее 300 мм для труб диаметром от 63 мм и выше, и не менее 250 мм для труб диаметром до 50 мм включительно.

Присоединение полиэтиленовых газопроводов к запорной арматуре может быть как непосредственное, при помощи узлов разъемных фланцевых соединений, так и через стальные вставки.

Трасса газопровода на территории населенного пункта должна обозначаться в местах поворотов и через каждые 200 м на прямолинейных участках с помощью привязки к зданиям, каменным оградам и т.д.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы газоснабжения может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно- правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств газоснабжающих и газораспределительных предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

Реализация мероприятий должна производиться с привлечением собственных средств ресурсоснабжающих компаний, а также с

привлечением долгосрочных кредитов.

# Глава 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов газоснабжения

Правовое регулирование промышленной безопасности в организациях, занимающихся газоснабжением в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об экологической экспертизе», Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Каждый объект систем газоснабжения, отнесенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке к категории опасных, а также проекты нормативных правовых актов и технические проекты в области промышленной безопасности систем газоснабжения и их объектов подлежат государственной экологической экспертизе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы.

По газопроводу к потребителю поступает природный газ, содержащий одорант. Природный газ обычно рассматривается как безвредный газ, бесцветен, не имеет запаха, не токсичен. Главная опасность связана с асфиксией из-за недостатка кислорода.

Для одорации природного газа применяется этилмеркаптан. При любых выбросах газа в атмосферу вместе с ним попадает и одорант. Среднее удельное содержание одоранта в природном газе составляет 0,016 на 1м3 газа.

Состав транспортируемого по газопроводу природного газа в целом отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93.

Природный газ легче воздуха и при выбросах стремится занять более высокие слои атмосферы. Вероятность скопления в низких точках местности и внизу помещения практически исключается.

Во время эксплуатации системы газоснабжения возникают технологические утечки природного газа. Эти утечки являются неизбежными вследствие невозможности достижения абсолютной герметичности резьбовых и фланцевых соединений, запорной арматуры, газового оборудования. Выброс природного газа и одоранта может наблюдаться при проведении ремонтных и профилактических работ, а также в случае аварийной ситуации. Стабильное истечение газа в атмосферу происходит при минимальном диаметре отверстия, составляющем 4% от сечения газопровода.

Как аварийную, можно рассматривать ситуацию, возникающую при повышении давления в системе газоснабжения. В этом случае срабатывает сбросной клапан, который сбрасывает «лишнее» количество газа через свечу в атмосферу и снижает тем самым давление газа в системе.

С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух прилегающей к газопроводу территории во время строительства и эксплуатации газопровода должны предусматриваться следующие мероприятия:

- Поддержание дорожной и автотранспортной техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово- предупредительного ремонта.

- Следует отдавать предпочтение газопроводам из полиэтиленовых труб, что максимально снижает загрязнение строительной площадки, как во время проведения строительно-монтажных работ, так и в процессе эксплуатации газопровода.

- Применение современной землеройной техники сведет к минимуму площадь разрабатываемой траншеи под газопровод.

При строительстве и эксплуатации газопровода на атмосферный воздух прилегающей к нему территории будет оказываться незначительное воздействие, обусловленное поступлением в атмосферный воздух загрязняющих веществ. При условии соблюдения правил эксплуатации дорожно-транспортной техники и выполнении всех мероприятий, направленных на уменьшение воздействия загрязняющих веществ, концентрация загрязняющих веществ не превысит расчетных данных.

В период строительства газопровода будет происходить кратковременное воздействие на земельные ресурсы. Это воздействие связано с изъятием земель, механическим нарушением почвенно-растительного покрова, изменением рельефа и геохимическим загрязнением.

При подготовке полосы временного отвода при прокладке газопровода (подвозка труб, сварка, снятие и перемещение плодородного слоя) происходит нарушение поверхностного слоя почвы. Более глубокое нарушение почвы происходит при разработке траншеи под укладку трубопровода.

Для почвенного покрова нарушение при работе строительной техники может заключаться в изменении структуры почв, приводящем к их полной или частичной деградации. В целом последствия механического нарушения почвенно-растительного покрова могут проявляться в виде активизации водной и ветровой эрозии.

Геохимическое загрязнение территории проектируемого объекта связано с выбросами в атмосферу от строительной техники, с возможными разливами горюче- смазочных материалов.

После проведения строительно-монтажных и земляных работ из полосы временного отвода земли убирается строительный мусор, вывозятся все временные устройства, проводится рекультивация земель.

После прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод засыпают. На участках, где траншеи разрабатываются вручную, непосредственно в местах пересечения с существующими коммуникациями, рекультивация проводится вручную, верхний плодородный слой складируется в одну сторону от траншеи, нижний минеральный – в другую. Засыпают в обратном направлении.

В период эксплуатации газопровода негативное воздействие на природные компоненты будет сведено к минимуму.

Механическое воздействие на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Временная строительная полоса будет ликвидирована, а земли, отводимые под нее, рекультивированы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся при эксплуатации объекта, являющиеся в процессе эксплуатации источником химического загрязнения почвы не окажут существенного влияния на состояние почвенно-растительного покрова.